Модернизация котла КВГМ-30

Требуемая реконструкция включает  автоматизацию горелки РГМГ (ее газовой части) современной автоматикой, в составе со связанным регулированием соотношений компонентов, частотным регулированием дымососа и вентилятора, непрерывным регулированием мощности и коррекцией по кислороду.

| ТИП КОТЛА | КВ-ГМ-30 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность котла | 30 Гкал/час |
| Предполагаемый КПД | 92% |
| Максимальная мощность горелки | 38,9Мвт |
| Газовая горелка для котла КЕМ 1.63 ГЛЖ |
| Тип горелки | РГГМ-30 |
| Тип топлива | Природный газ |
| Диаметр газовой рампы | 150 мм |
| Номинальная мощность горелки | 37,14 Мвт |
| Способ регулирования | Непрерывное регулирование с коррекцией по кислороду |

Комплектующие для модернизации.

1.	Шкаф управления с автоматикой горения LMV-52, частотным приводом для
вентилятора и корректором по кислороду

2.	Сервоприводы с муфтами для управления воздухом

3.	Блок газовой  рампы  с реле давления  газа,  регулирующим  клапаном  и сервоприводом SQM 48, двойным запорным клапаном с электрогидроприводами
SKP 10,20 на давление до 700 мбар, Ду=150 мм

4.	Вентилятор мощностью 75 Квт, на расход 55 м3/час.

5. Комплект датчиков